## Slide 1: Explorative Studie zum Zusammenhang zwischen neuronalen Oszillationen und Elektrodenposition bei Tiefer Hirnstimulation von Parkinson
Christian Neumann – stu203277@mail.uni-kiel.de
Sörensenstraße 26, 24143 Kiel
Betreuer: Julian Keil & Julius Welzel

## Slide 2: Preprocessing
Christian Neumann – stu203277@mail.uni-kiel.de
Sörensenstraße 26, 24143 Kiel

## Slide 3: Einlesen der Daten
Aus dem Dateinamen:
Tiefe der Elektrode (Entfernung zum STN in mm)
Seite (Links oder Rechts)
Trajekt (zentral, anterior, posterior, medial oder lateral)
Downsampling der Daten (auf 512 Hz)
Bereinigung der Daten anhand der Varianz und der Samplepunkte

## Slide 4: Histogramm der Varianzen
Alle Varianzen kleiner 0.001 und
größer 0.08 wurden rausgeworfen

## Slide 5: FFT
Preprocessing:
  Demean
  0.5 Hz high-pass Filter
  45 Hz low-pass Filter
TFR mit Hanning Tapern
  Errechnen der Powerspectren

## Slide 6: FOOOF
Algorithmus, um die aperiodischen Komponenten von den periodischen zu trennen
Hier endet das erste Skript:
  426 Kanäle wurden im Verlauf dieses Skripts rausgeworfen

## Slide 7: Erstellen der Regressionstabelle
Christian Neumann – stu203277@mail.uni-kiel.de
Sörensenstraße 26, 24143 Kiel

## Slide 8: Daten nochmal säubern
Was macht der Algorithmus?
  Schätzung der aperiodischen Komponente anhand des Power-Spektrums
  Diese Schätzung vom Power-Spektrum abziehen
  Peaks heraussuchen
  Peak-fit vom Original-Spektrum abziehen, um die aperiodische Komponente besser zu schätzen
  Rekonstruktion eines finalen Fits um Güte zu berechnen
Algorithmus nicht perfekt
  Schlechte Übereinstimmungen zwischen Schätzung und originalen Daten werden rausgeworfen (großer Abstand oder extrem negative Werte)
  1645 Kanäle fliegen hier raus

## Slide 9: Extrahieren der Frequenzbänder
Aperiodische Komponente vom Power-Spektrum abziehen
Mittelwert der Power zwischen
  5 bis 7 Hz für Theta
  7 bis 12 Hz für Alpha
  12 bis 30 Hz für Beta
Alle Kanäle, bei denen eine negative Power herausgekommen ist, ebenfalls rauswerfen
  Nochmal 334 Kanäle weg
  Insgesamt 1561 Kanäle übrig geblieben von ursprünglich 3971

## Slide 10: Regressionstabelle

## Slide 11: Auswertung
Christian Neumann – stu203277@mail.uni-kiel.de
Sörensenstraße 26, 24143 Kiel

## Slide 12: Visualisierung der Rohdaten

## Slide 13: Visualisierung Z-Transformierter Daten

## Slide 14: Visualisierung der Distanz zum Ziel

## Slide 15: Zusammenhang zwischen Beta Power und Distanz zum Ziel (Kendalls Tau)

## Slide 16: Regression
Statt der Beta-Power scheinen die aperiodische Komponente und die Theta-Power einen Zusammenhang zu der Distanz zum Ziel zu zeigen